ПРОМЫШЛЕННЫЙ БЛЕНДЕР MACAP

Р100 Р102 Р100V H102V – P100D P102D		Р103 Р103V - P105

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Предмет | Р100 | P100D | P100V | P102 | P102D | P102V | P103 | P103V | P105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стальной контейнер | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пластиковый контейнер | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Мощность | 400 | 800 | 400 | 400 | 800 | 400 | 1000 | 1000 | 800 |
| Размеры | 200х200 В 460 | 350х200 В 460 | 200х200 В 460 | 200х200 В 460 | 350х200 В 460 | 200х200 В 460 | 230х230 В 520 | 230х230 В 520 | 230х230 В 530 |
| Вес нетто (кг) | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5,5 | 5,5 | 10 |
| Вес брутто (кг) | 5 | 9,5 | 5 | 5 | 9,5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 11 |

| С10 | светло-серый металлик | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С13 | полированный алюминий | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - |
| С24 | красный | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |

| Имеющийся в наличии | ○ опционально | - в наличии нет |
| --- | --- | --- |

## 1 Общие инструкции

1-1 Перед пуском аппарата внимательно прочитайте нижеследующие инструкции.

1-2 Аппарат предназначен для профессионального применения, поэтому эксплуатировать его должен только подготовленный персонал.

1-3 Не допускайте попадания аппарата под струи воды, его эксплуатации во влажных местах и вблизи источников тепла.

1-4 НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПОМЕЩАЙТЕ СВОИ РУКИ ВНУТРЬ КОНТЕЙНЕРА БЛЕНДЕРА, КОГДА ОН УСТАНОВЛЕН НА КОРПУСЕ АППАРАТА.

1-5 КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ ПРИЛАЖИВАНИЕМ ОСНОВЫ КОНТЕЙНЕРА К КОРПУСУ АППАРАТА.

1-6 Не рекомендуется использовать лёд в кубиках и замороженные фрукты.

1-7 Для проведения ремонта и обслуживания вызывайте квалифицированного специалиста-электрика.

## 2 Описание аппарата (Рис. 1)

- Смотровая пробка

- Крышка

- Контейнеры: Пластиковый (P100 – P100D)
		Стальной (P102 – P102D – P103 – P105)

- Уплотнительное кольцо контейнера

- Опорная стойка ножевого блока

- Основа контейнера

- Корпус аппарата

- Выключатель (рис. 4)

- Опорная стойка смесителя (рис. 3)

## 3 Установка

3-1 Установку следует производить в строгом соответствии с положениями действующего в стране использования блендера законодательства, касающегося требований техники безопасности и пожарной безопасности при работе с электроприборами.

3-2 Перед подключением аппарата в сеть электропитания убедитесь в соответствии значения напряжения тока, указанного в паспортной табличке прибора, сетевому в месте установки.

3-3 Тщательно очистите все детали (см. п. 5).

3-4 Убедитесь в том, что выключатель стоит в положении «0».

3-5 Включите вилку в розетку.

3-6 Какое-либо вмешательство в работу аппарата или же несоблюдение требований к его подключению приводит к возникновению опасных ситуаций и прекращению действия гарантийных обязательств производителя.

## 4 Эксплуатация

4-1 Установите контейнер с крышкой (заполненный максимум на 2/3 объёма) в корпус аппарата, совместив магнитный упор со штоком (рис. 2) и переведите выключатель в положение «1» либо «2» (в Р105 – положение «1»). Миксеры с плавно регулируемыми скоростями (Р100V – P102V – P103V) включаются поворотом переключателя по часовой стрелке, после чего скорость постепенно повышается до требуемой.

4-2 В целях обеспечения правильного характера работы останавливайте блендер на 2 минуты через каждые 6 минут его действия.

4-3 Для обработки достаточно твёрдых продуктов, таких как морковь, наполняйте контейнер только на треть его полного объёма.

4-4 По завершении процесса смешивания выключите аппарат и выждите несколько секунд, затем снимите контейнер.

4-5 Блендер используйте только для отжима сока из овощей либо смешивания жидкостей.

## 5 Чистка

5-1 ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ АППАРАТА НЕ ЗАБУДЬТЕ ЕГО ОБЕСТОЧИТЬ, ВЫНУВ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ.

5-2 Снимите с аппарата все извлекаемые из него детали и промойте их вручную в мыльной воде (не рекомендуется пропускать эти детали через посудомоечную машину).

5-3 Корпус аппарата протирайте влажной тканью (запрещается погружать прибор в воду).

5-4 Для достижения наилучших результатов чистите аппарат сразу же после использования.

5-5 Для разборки аппарата просто открутите основу, вращая её против часовой стрелки; перед возвращением базы на место постоянно проверяйте состояние уплотнения на предмет его износа.

ВНИМАНИЕ: лезвия ножевого блока очень острые, будьте предельно осторожны при обращении с ними.

## 6 Дальнейшие Инструкции

6-1 Утилизация упаковки: после освобождения аппарата от упаковки последнюю следует утилизировать согласно действующим в стране установки аппарата нормам.

6-2 Утилизация прибора: По достижении прибором предельного срока эксплуатации не выбрасывайте его; разберите и утилизируйте аппарат в соответствии с нормами, действующими в отношении различных материалов его конструкции. Мы рекомендуем такие операции проводить силами квалифицированного персонала компании, занимающейся удалением отходов.

6-3 НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

## 7 Гарантийные обязательства

7-1 Гарантийный срок эксплуатации прибора 12 месяцев со дня его приобретения.

7-2 На дефекты, проявляющиеся вследствие обычного износа деталей либо неправильной эксплуатации аппарата, действие гарантийных обязательств не распространяется.

7-3 Вмешательство в работу прибора автоматически влечёт за собой прекращение действия гарантийных обязательств.